## Slide 1
2024年12月24日
BEIHANG UNIVERSITY
高性能计算机体系结构模型
第二轮汇报
汇报人：宋震、张泰然、刘旭昭、苏晓、郭冠男

## Slide 2
01
GPU相关架构
BEIHANG UNIVERSITY

## Slide 3
GPU架构调研
BEIHANG UNIVERSITY
Fermi 架构(2010) GF100
首款支持与共享存储结合纯 Cache 层次的 GPU 架构，也是支持 ECC 的 GPU 架构。
Tesla 架构(2008) G80
英伟达第一个实现统一着色器模型的微架构，支持 C 语言编程，引入了单指令多线程（SIMT）执行模型，大大提高了 GPU 的并行处理能力。
Kepler 架构(2012) GTX680
采用了全新的 SMX 单元，内部的 CUDA Core 数量大幅增加，引入了 GPU Boost 技术，这是一种动态超频技术，能够根据 GPU 的负载情况自动调整核心频率
Turing 架构(2018) GTX2080
配备了RT Core 专用光线追踪处理器,同时，还引入了深度学习超采样（DLSS）技术，通过人工智能算法提高图像的渲染质量
Hopper 架构(2022) H100
对 Tensor Core 进行了进一步优化，提高了其在深度学习任务中的性能和效率。还引入了一些新的技术和功能，如异步数据传输、多实例 GPU
Blackwell 架构(2024) GB200
相较于 Hopper 架构，Blackwell 集成双 die，面积增大，晶体管数量剧增，计算力更强。
其第二代 Transformer 引擎融合新微张量缩放与先进算法及相关框架，使 FP4 精度 AI 推理能力大增。
第五代 NVLink，单 GPU 双向带宽 1.8TB/s，支持 576 个 GPU 高速互联，契合复杂大语言模型。
有 RAS 引擎以 AI 预防维护诊断预测，延时长、增弹性、降成本。具机密计算护模型数据，解压缩引擎加速查询，助力数据分析与数据科学达高性能。

## Slide 4
GPU-Tensor Core
BEIHANG UNIVERSITY
工作原理
  Tensor Core的设计专注于高效的矩阵乘法，特别是在深度学习中的应用。Tensor Core通过优化这一操作，能显著提升计算效率。它可以在一个时钟周期内并行执行多个浮点操作，从而大幅度提高了计算吞吐量。
混合精度计算
  FP16：浮点16位，适用于训练加速。
  FP32：浮点32位，适用于更高精度的计算。
  TF32：Tensor Float 32，一种NVIDIA定义的新的浮点精度，提供了FP32和FP16之间的性能和精度平衡。
  Bfloat16：一种16位浮点精度，广泛用于机器学习训练，特别是在Google的TPU中。

## Slide 5
GPU-Tensor Core
BEIHANG UNIVERSITY
多级并行性
  多级流水线：每个Tensor Core能够同时进行多个不同类型的计算任务。这种多级流水线设计使得Tensor Core能够高效地利用GPU的计算资源。
  数据流控制：Tensor Core在数据流的控制方面也进行了优化，能够更高效地调度数据，确保数据在执行过程中不会成为瓶颈
高度并行化计算
  并行性：在一个时钟周期内，Tensor Core能够执行多个浮点或整数运算操作。这使得它能够在处理大规模矩阵运算时显著提高吞吐量。
  矩阵运算加速：Tensor Core专门为加速矩阵乘法（GEMM）和卷积运算等深度学习中常见的计算任务设计。

## Slide 6
BEIHANG UNIVERSITY
  Tensor Core的优势：
  性能提升：通过使用Tensor Core，NVIDIA的GPU可以大幅提升深度学习模型的训练速度，尤其在大型数据集和复杂模型（如Transformer模型）训练时。
  混合精度计算：Tensor Core支持混合精度计算（如FP16、TF32、Bfloat16），能够在保证足够精度的同时，显著提升性能。
  并行计算：Tensor Core能够在单个时钟周期内进行多个矩阵运算，因此非常适合并行处理大规模的深度学习任务。
低延迟与实时推理
  低延迟加速推理：Tensor Core能够通过快速处理矩阵运算，显著降低推理延迟，提供实时的AI推理能力。
  AI推理加速：Tensor Core在处理大规模推理任务时，特别是在推理模型部署中，提供了高效的加速支持。
GPU-Tensor Core

## Slide 7
02
NPU及相关架构
BEIHANG UNIVERSITY

## Slide 8
NPU-IANUS
BEIHANG UNIVERSITY
介绍：
  IANUS是一个为处理大规模神经网络，特别是大语言模型（LLMs）优化的统一计算架构，它结合了神经网络处理单元（NPU）和存算一体系统（PIM），旨在通过高效的内存管理、计算资源调度和任务映射技术，实现更高的计算吞吐量和更低的延迟。

## Slide 9
NPU-IANUS
BEIHANG UNIVERSITY
实现细节：
  统一的内存架构：NPU和PIM共享同一物理内存，而不是分开使用不同的内存。这种设计减少了数据复制的需求，PIM在执行复杂计算时，能够直接操作内存中的数据
  PIM控制单元（PCU）： PCU通过将宏PIM命令分解为多个微PIM命令
  PIM内存控制器（PIM MC） ： PIM MC负责追踪内存状态
  网络-on-chip（NoC）：提供了高带宽的通信机制，支持NPU核心与PIM内存控制器之间的全互联通信

## Slide 10
NPU-IANUS
BEIHANG UNIVERSITY
PIM访问调度（PAS）：
  负责调度NPU和PIM之间的内存访问任务
  通过自适应映射算法决定FC（全连接层）操作的最佳执行单元
高效的多头注意力（MHA）调度
  多头注意力是计算的核心，IANUS通过两种阶段的调度来优化多头注意力的执行
  总结阶段：利用内跨注意力头并行性和注意力头间流水线技术来加速计算
  生成阶段：避免了PIM和NPU的资源冲突，同时确保计算并行性最大化。

## Slide 11
NPU-IANUS
BEIHANG UNIVERSITY
内存地址映射与行列优化：
  内存地址映射采用了Row-Channel-Bank-Column的顺序，确保数据的存储和计算具有最优的局部性和并行性。
  行地址：保证数据在同一行内进行计算，从而减少行冲突。
  列地址：通过列地址的映射，确保每一行的所有元素由同一处理单元进行处理。
  Channel和bank：将频道和银行分配给不同的计算单元，充分利用内存的并行性进行计算，避免了资源冲突。

## Slide 12
Intel AMX Architecture
BEIHANG UNIVERSITY
介绍：
  Intel为了加速矩阵运算而引入的一种新的硬件扩展，专门针对深度学习和其他高性能计算任务进行了优化。
  首次出现在Intel的Sapphire Rapids（第四代Xeon Scalable）处理器中

## Slide 13
Intel AMX Architecture
BEIHANG UNIVERSITY
细节：
  矩阵乘法加速：AMX通过增加矩阵处理单元，可以比传统的SIMD指令集更高效地执行这些任务。
  硬件支持：AMX提供了一组新的指令，这些指令直接在硬件中实现矩阵乘法和累加。
  Tile-based Execution：AMX采用了基于“Tile”的执行模式。每个Tile可以看作是一个矩阵块，这使得矩阵运算能够被分割成更小的部分来并行处理
  高效利用内存带宽：AMX能够通过局部存储优化内存访问模式，减少内存瓶颈，提高数据流的效率。

## Slide 14
Intel AMX Architecture
BEIHANG UNIVERSITY
指令集：
Instruction | Description
LDTILECFG | Load Tile Configuration
STTILECFG | Store Tile Configuration
TDPBF16PS | Dot Product of BF16 Tiles Accumulated into Packed Single Precision Tile
TDPBSSD/TDPBSUD/TDPBUSD/TDPBUUD | Dot Product of Signed/Unsigned Bytes with Dword Accumulation
TILELOADD/TILELOADDT1 | Load Tile
TILERELEASE | Release Tile
TILESTORED | Store Tile
TILEZERO | Zero Tile

## Slide 15
Intel TMUL Architecture
BEIHANG UNIVERSITY
介绍：
  TMUL（Tensor Multiply）架构是Intel为加速Tensor计算（尤其是在AI和机器学习应用中）的另一种硬件扩展。

## Slide 16
Intel TMUL Architecture
BEIHANG UNIVERSITY
细节：
  Tensor Multiply指令集：TMUL架构为Tensor计算（如卷积操作）提供了专门的指令集，通过硬件加速深度学习推理和训练中的矩阵和张量运算。
  矩阵乘法优化：优化了数据流、内存访问和并行计算，以加速大规模的矩阵运算和张量计算
  高并行性和吞吐量：TMUL能够在多个核心和线程中高效并行处理大规模的矩阵运算，提升了吞吐量并降低了延迟。
  与AI加速兼容：在利用深度学习框架（如TensorFlow）时，能够显著提高性能。

## Slide 17
03
CXL及其相关工作
BEIHANG UNIVERSITY

## Slide 18
Compute Express Link (CXL)
BEIHANG UNIVERSITY
PCIe 与 DDR 的问题：
  异步 DMA 带来的不一致性
  设备自带的存储器无法被纳入到可缓存地址空间
  跨主机设备共享粒度粗
主用贡献：
  在 PCIe 之上建立统一的抽象层，并兼容 PCIe 和 DDR 的硬件逻辑
  为 CC-NUMA 提供硬件上的缓存一致性支持
  目前主流的版本有 CXL1.1、CXL2.0 以及 CXL3.0
  分别针对单主机、多主机、大规模多机系统给出了实现

## Slide 19
CXL的相关工作与历史沿途
BEIHANG UNIVERSITY
CC 对称性互联
  各设备算法一致
  例：QPI、UPI、Infinity Fabric、Bluelink、NVLink
CC 对称互联的问题
  并非所有设备都需要缓存一致性
  DDR 存储器带宽跟不上带宽需求的增长：DIMM 与 PIM
  来自于同一外设的 PIM 难以被其他外设利用，造成资源闲置

## Slide 20
CXL DMA
BEIHANG UNIVERSITY
CXL DMA
  支持传统 PCIe 的非一致 DMA
  引入写回缓存、允许设备通过 CXL DMA 获得一致性访存
  引入缓存代理机制：HDM-H、HDM-D

## Slide 21
CXL子协议逻辑
BEIHANG UNIVERSITY

## Slide 22
CXL 历史沿途
BEIHANG UNIVERSITY
CXL 历史沿途：
  CXL1.0：单机系统，引入 io、cache、memory 等子协议
  CXL2.0：单层CXL交换
  CXL3.0：多层CXL交换

## Slide 23
04
虚拟化技术相关
BEIHANG UNIVERSITY

## Slide 24
虚拟化技术
BEIHANG UNIVERSITY
介绍：
  在传统的HPC集群中，虚拟化技术常常被认为是一个负担，因为虚拟化层会引入额外的开销，影响计算密集型应用的性能。然而，随着技术的发展，虚拟化在HPC中的使用场景逐渐增多，尤其是在以下几个方面：
  资源隔离与管理：虚拟化能够有效地隔离不同用户或任务的资源，尤其是在共享集群的多租户环境中。
  弹性扩展与动态资源调度：虚拟化技术可以通过动态分配计算资源来应对工作负载波动，从而提高集群的灵活性和资源利用率。
  集群管理与维护：虚拟化技术可以简化集群的管理和维护，比如简化节点的故障恢复、系统升级等

## Slide 25
容器虚拟化
BEIHANG UNIVERSITY
介绍：
  容器虚拟化是近年来在HPC领域逐渐流行的技术。与传统虚拟机不同，容器不需要模拟硬件，且共享宿主操作系统的内核，因而更加轻量。容器技术在HPC中的应用可以提供更低的开销、更好的资源利用率和更高的灵活性。常见的容器虚拟化技术有：
  Docker：通过封装应用及其依赖，提供轻量的隔离环境，适用于部署高效、可移植的HPC应用。
  Singularity：专为HPC和科学计算设计的容器化工具，它支持在HPC集群中运行容器，避免了对虚拟机带来的性能损失，同时提供与Docker类似的容器化功能。Singularity能够与现有的HPC调度系统（如SLURM）无缝集成，是HPC环境中的热门选择。
  Podman：与Docker类似，但它不依赖于守护进程，因此在某些集群环境中具有更高的安全性和效率。

## Slide 26
虚拟化网络和存储
BEIHANG UNIVERSITY
  在HPC集群中，存储和网络的虚拟化至关重要，因为高效的数据传输和存储管理是提高性能的关键。以下是常见的虚拟化技术：
  软件定义存储 (SDS)：通过虚拟化存储资源，动态分配和管理存储空间。常见的SDS技术有Ceph、GlusterFS等。
  虚拟化网络 (SDN)：软件定义网络可以帮助更灵活地管理和调度HPC集群中的网络资源，特别是在集群规模较大时，SDN能够实现高效的网络流量管理和负载均衡

## Slide 27
HPC虚拟化管理平台
BEIHANG UNIVERSITY
  OpenStack：作为一个开源的云计算平台，OpenStack能够管理计算、存储和网络资源。通过与HPC调度系统（如Slurm）的集成，OpenStack可以实现对HPC集群的虚拟化管理。
  Slurm：Slurm是广泛使用的HPC集群调度系统，它可以与虚拟化技术（如KVM、Docker）集成，支持虚拟化资源的调度和管理。
  PBS (Portable Batch System)：另一个广泛应用于HPC集群管理的调度系统，支持虚拟化技术的集成和资源管理。

## Slide 28
05
Cluster&MPP
BEIHANG UNIVERSITY

## Slide 29
Cluster介绍
BEIHANG UNIVERSITY
Cluster 简介
  Cluster架构是一种分布式计算环境，通过多个节点共同完成计算任务。这些节点通过高速网络互联，共享数据和任务。
核心特点
  不共享内存与共享磁盘架构：Cluster通常不共享内存，每个节点都有自己的内存。共享磁盘架构可以通过集中化的存储设备提升数据一致性，但可能存在I/O瓶颈
  负载均衡：Cluster系统通过调度算法实现动态负载均衡，提高资源利用率。
  扩展性：Cluster可以通过增加节点数量实现横向扩展，但网络带宽和节点间通信复杂度可能成为瓶颈。
  连接网络：以太网和InfiniBand是Cluster系统的常见选择。

## Slide 30
Cluster介绍
BEIHANG UNIVERSITY
IEEE Cluster 2022和2023会议重点
  HPC和大数据应用在大规模集群上的研究、HPC和大数据集群的架构、能源效率集群架构、加速器和特定领域硬件、异构集群、互联/内存架构
  集群计算环境需要解决的关键挑战之一是如何实现可扩展性和效率。这包括系统架构设计、软件堆栈的先进功能、系统管理和监控，以及算法、方法和应用的设计。
集群计算在大数据和HPC中的应用
  集群计算在高性能计算（HPC）和大数据应用中扮演着核心角色。这些应用包括科学模拟、数据分析、机器学习等。
  例如，集群可以用于执行复杂的气候模拟，这需要大量的计算资源和高效的数据处理能力。

## Slide 31
MPP介绍
BEIHANG UNIVERSITY
MPP 简介
  MPP（大规模并行处理）架构通过将计算任务分解成多个子任务并行执行，以实现高效的数据处理能力。每个处理节点独立完成其任务，并通过高速网络协调。
核心特点
  自动数据分片：MPP系统会将大规模数据集切分成多个小块，并分配到不同节点进行处理。
  节点独立性：每个节点都有自己的处理器、内存和存储，避免了共享存储带来的瓶颈。
  高并行度：通过同时运行多个任务，大幅度提高了计算效率。
  互联网络体系：MPP系统依赖于低延迟、高带宽的网络连接，例如光纤以太网和InfiniBand，以支持节点间的高效通信。

## Slide 32
MPP新兴方向
BEIHANG UNIVERSITY
绿色超级计算
  集成能源管理模块，实时监控计算任务的功耗，并通过调整工作频率和电压达到节能效果.Frontier 超算系统通过液冷技术和低功耗芯片，成为目前世界上最高效的超级计算机之一，其性能功耗比领先同类系统 30%以上.
  研究如何在算法和硬件设计阶段考虑碳排放，优化硬件能效的同时，减少长期的环境影响。
AI 驱动的 MPP 系统优化
  利用 AI 模型实时预测计算节点的负载，动态调整任务分配。例如，使用强化学习优化任务调度，避免因节点过载导致性能瓶颈
  AI 模型可以分析工作负载的模式并预测未来的数据需求，从而智能分配缓存资源，减少内存访问延迟。

## Slide 33
汇报人：小邱小邱
指导老师：大邱大邱
2024年12月24日
BEIHANG UNIVERSITY
汇报结束 感谢倾听！
汇报人：宋震、张泰然、刘旭昭、苏晓、郭冠男